Допълнение  1

КОДОВЕ  ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА

1.  ПРИНЦИПИ

Ограниченията (техническите характеристики), които са вече вписани в други регистри,  до които НОБ имат достъп, не е необходимо  да се повтарят  в НРВ.

Приемането  на трансграничния  трафик  се основава  на:

—  информацията,  кодирана  в номера  на возилото,

—  буквения код, и

—  маркировката на возилото.

Следователно тази информация не е необходимо  да се повтаря  в НРВ.

2.  СТРУКТУРА

Кодовете  имат структура  на три нива:

—  I ниво:  категория  на ограничението

—  II ниво:  вид ограничение

— III ниво:  стойност или спецификация

Кодове на ограниченията

| Кат | Вид | Стойност | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Техническо ограничение, свързано с конструкцията |
|  | 1 | Числова (3) | Минимален радиус на кривата в метри |
|  | 2 | — | Ограничения за релсовата сигнализационна ел. верига |
|  | 3 | Числова (3) | Ограничения на скоростта в км/ч (отбелязано на товарните и пътническите вагони, но не и на локомотивите) |
| 2 |  |  | Географско ограничение |
|  | 1 | Буквено-цифрова (3) | Кинематичен габарит (код по ТСОС WAG приложение В) |
|  | 2 | Кодиран списък | Габарит на колооста |
|  |  | 1 | Променливо междурелсие 1435/1520 |
|  |  | 2 | Променливо междурелсие 1435/1668 |
|  | 3 | — | Без системи за управление и контрол |
|  | 4 | — | С Европейска система за управление на жп движение ЕСУЖПД А |
|  | 5 | Числова (3) | Със система Б (*) |
| 3 |  |  | Ограничения, свързани с околната среда |
|  | 1 | Кодиран списък | Климатична зона EN50125/1999 |
|  |  | 1 | T1 |
|  |  | 2 | T2 |
|  |  | 3 | T3 |
| 4 |  |  | Ограничения за използване, включени в удостоверението за разрешение |
|  | 1 | — | Като функция от времето |
|  | 2 | — | Според условията (пропътувано разстояние, износване и др.) |

(*) Ако возилото е оборудвано с повече от една система  Б, трябва да се посочи отделен код за всяка система

Цифровият код се състои от три символа, при които:

—   1хх се използва за возило, оборудвано със система за сигнализация

—   2хх се използва за возило, оборудвано с радио

Хх съответства на цифровото кодиране в приложение Б към ТСОС  CCS